ZAŁĄCZNIK NR 6 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 01.10.2024 r.

ADRES: Racibórz, ul. Chopina 18 m 7

INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:
1. Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu
Ilość pom.	Ip.	IIp.	IIIp.	IVp.	łazienka	kuchnia	p.p.	spiżarka	Uwagi:
4	17,70 m2	--m2	--m2	--m2	2,83 m2	6,86 m2	3,28 m2	--m2	Lokal znajduje się na I piętrze
2. Powierzchnia lokalu
mieszkalna					użytkowa
17,70 m2					30,67 m2
3. Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
Piwnica nr 7					7,11 m2
4. Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne
Ogrzewanie					c.o. miejskie
Instalacje					wodno- kanalizacyjna
					elektryczna
					gazowa

ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: CHOPINA 18 LOK. 7
A) ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA :
Roboty elektryczne :
1. Wykucie bruzd pod przewody – 95 mb,
2. Ułożenie przewodów YDYP 3 x 1,5 mm2 – 30 mb,
3. Ułożenie przewodów YDYP 3 x 2,5 mm2 – 65 mb,
4. Zaprawienie bruzd o szer. do 5 cm - 95 mb,
5. Wymiana gniazdek wtyczkowych z/u p/t (kuchnia, pokój) – 5 szt.,
6. Wymiana gniazdek wtyczkowych z/u p/t hermetycznych podwójnych (łazienka – 3 szt., kuchnia – 2 szt.,) - 5 szt.,
7. Wymiana puszek łączeniowych głębokich (przedpokój, kuchnia, pokój, łazienka, p.pokój) - 11 szt.,
8. Wymiana wyłącznika zwykłego p/t – 3 szt.,
9. Wymiana wyłącznika seryjnego p/t – 1 szt.,
10. Wymiana listwy zaciskowej 12 x 4 mm2 - 1 szt.,
11. Zakup i montaż szyny mostkującej bezp. – 1 szt.,
12. Zakup i montaż skrzynki bezpiecznikowej S- 12 - 1 szt.,
13. Zakup i montaż bezpieczników automatycznych B16A - 7 szt.,
14. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem dodatkowych obwodów elektrycznych, tj. gniazdka w kuchni, pralka automatyczna, pokój, łazienka, obwód światła, obwód podgrzewacza wody.
15. Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON.
Zakup i montaż urządzeń wyposażenia lokalu:
1. Zakup i montaż zlewozmywaka na ścianie - 1 szt.,
2. Zakup i montaż syfonu z tworzywa sztucznego - 1 szt.,
3. Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej - 1 szt.,
4. Zakup i montaż miski ustępowej ze spłuczką i sedesem - 1 kpl.,
5. Zakup i montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem – 1 szt.,
Roboty instalacyjne:
Demontaż zamortyzowanych urządzeń, tj.:
- demontaż zlewozmywaka – 1 szt.,
- demontaż baterii zlewozmywakowej – 1 szt.,
- demontaż szafki zlewozmywakowej – 1 szt.,
- demontaż wanny - 1 kpl.,
- demontaż baterii wannowej – 1 szt.,
- demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego – 1 szt.,
- demontaż umywalki – 1 szt.,
- demontaż baterii umywalkowej - 1 szt.,
- demontaż kuchenki gazowej 4 – ro palnikowej – 1 szt.,
1. Remont instalacji wodociągowej fi 20 mm - 8 mb.,
2. Wykonanie podejść pod podgrzewacz elektryczny wody (bojler)
   w kuchni – 2 szt.,
3. Wykucie bruzd – 4,00 mb.,
4. Zamurowanie bruzd – 4,00 mb.,
5. Otynkowanie bruzd – 4,00 mb.
6. Wymiana instalacji gazowej fi 18 mm – 8 mb.,
7. Wykonanie jednostronnego podejścia pod gazomierz – 1 szt.,
8. Wykonanie podejścia pod kuchenkę gazową o śr. zew. 18 mm – 1 szt.,
9. Zakup i montaż zaworu gazowego o śr. nom. 15mm – 1 szt.,
10. Sprawdzenie i przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej - 1 kpl.
11. Wymiana zaworów termostatycznych – 5 szt.,
Roboty ogólnobudowlane:
1. Wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą (0,80m. x 2,00m.) – 1 szt.,
2. Wymiana drzwi łazienkowych z małą szybą, kratką nawiewną i ościeżnicą (0,70m. x 2,00m.) – 1 szt.,
3. Zakup i montaż klamek i szyldów - 2 kpl.,
4. Wykonanie i montaż progów – 2 szt.,
5. Wymiana drzwi wewnętrznych z szybą i ościeżnicą w pokoju (0,80m. x 2,00m.) – 1 szt.,
6. Zakup i wymiana klamek i szyldów - 1 kpl.,
7. Wykonanie i montaż progów – 1 szt.,
8. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ościeżach – 14,30 mb.,
9. Zakup i montaż kratki wentylacyjnej 14 x 21cm bez żaluzji w kuchni – 1 szt.,
10. Wymiana kratek wentylacyjnej 14 x 21cm bez żaluzji w łazience – 1szt.
B) ZAKRES PRAC WARUNKOWYCH DO WYKONANIA :
Roboty ogólnobudowlane:
1. Wymiana drzwi wewnętrznych z szybą i ościeżnicą (0,70m x 2,00m) w kuchni – 1 szt.,
2. Zakup i montaż klamek i szyldów - 1 kpl.,
3. Wykonanie i montaż progów – 1 szt.,
4. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ościeżach – 4,70 mb.,
5. Zakup i montaż drzwiczek otwór z wodomierzem – 1 szt.,
6. Zerwanie wykładziny PCW – 27,84 m2.,
7. Zerwania listew przyściennych – 29,76 mb.,
8. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami
   – 29,76 m.,
9. Rozebranie szafki w kuchni – 1 szt.,
10. Skucie płytek ceramicznych ze ściany w kuchni – 1,04 m² .,
11. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach – 1,54 m² .,
12. Rozbiórka obmurowania wanny – 0,79 m².,
13. Wyrównanie posadzki w łazience – 0,79 m² .,
14. Uzupełnienie posadzki z płytek ceramicznych w łazience - 0,79 m² .,
15. Uzupełnienie płytek ceramicznych na ścianach w łazience - 1,47 m² .,
16. Skucie odspojonych tynków wewnętrznych oraz uzupełnienie na ścianach w kuchni i pokoju – 2,25 m² .,
17. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 108,07 m2.,
18. Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie – 108,07 m2.,
19. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 30,67 m2 .,
20. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 77,40 m2.,
21. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem – 12,98 m2.,
22. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej (ościeżnice)
  - 3,00 m2.,
23. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi grzejników – 0,29 m2.,
24. Czyszczenie zabrudzonych grzejników konwektorowych – 3 szt.,
25. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur o średnicy do Ø50
    – 52,10 mb.,
26. Czyszczenie i naprawa parapetu wewnętrznego – 1 szt.,
27. Czyszczenie parapetów wewnętrznych – 2 szt.,
28. Zakup i przyklejenie wykładziny PCW (pokój, kuchnia, p.pokój)
    – 27,84 m2.,
29. Zakup i przyklejenie przypodłogowych listew PCW – 29,76 mb.,
30. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi progów drzwiowych
    i parapetów – 5 szt.,
31. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur kanalizacyjnych – 0,5 mb,
32. Wywóz i utylizacja gruzu – 0,20 m³.
TERMIN WYKONANIA REMONTU:
4 miesiące
WARUNKI FINANSOWE:
1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
  1. gospodarowania odpadami komunalnymi,
  2. za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
  3. za dostawę do lokalu energii cieplnej,
  4. za dostawę do lokalu gazu,
  5. za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
Remontujący zawrze umowę z:
  1. Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej,
  2. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
  3. Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu
W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.
PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:
1. Podstawą wykonania robót będzie umowa na remont i najem lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Robót, o których mowa w pkt. II A wymagają odbioru przez Wynajmującego dokonanego w formie protokolarnej.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA WW. REMONTU:
1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy z dnia 7- lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Roboty elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Ochrony Przeciwporażeniowej, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.
3. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
4. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiarskim.
8. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innych użytkowników, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.
9. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
10. Remontującego obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów budowlanych i remontowych przy śmietnikach (w altanach lub pomieszczeniach śmietnikowych czy kontenerach na odpady komunalne). Odpady komunalne i rozbiórkowe składować należy w zamówionym na ten cel kontenerze lub worku „ BIG – BAG”.
11. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
12. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie od godz.800 do 19 00.
13. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
14. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie technik Marcin Ciuberek lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego.
15. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
1. protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.
2. protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
3. szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
4. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
5. projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
6. protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
7. powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
8. przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.
Protokoły o których mowa w pkt. 15 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające uprawnienia prawem przewidziane, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.
Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr I Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 25 lub 885-021-964.